ООО «ФИРМА МЕТТАКС»

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

УПД-4

«СУХОВЕЙ»

Техническое описание и руководство

по эксплуатации

Москва

Руководство по эксплуатации установки по поддержанию давления УПД-4 «Суховей»

( МКБП.066136.000 РЭ).

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и обеспечения правильной эксплуатации установки поддержания давления УПД-4 «Суховей» (далее установки).

Данное руководство по эксплуатации содержит следующие разделы:

- описание и работа установки;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

-    хранение;

- транспортирование;

К работе на установке допускается персонал, прошедший инструктаж.

- Описание и работа установки УПД-4 «Суховей».

  - Назначение установки.

Установка поддержания давления в кабелях связи УПД-4 «Суховей» (МКБП. 066136.000), предназначена для подачи сухого воздуха в кабели связи, автоматического поддержания в них постоянного избыточного давления воздуха, контроля герметичности кабелей связи, контроля влажности подаваемого воздуха и определения места повреждения оболочки кабеля.

Установка УПД-4 «Суховей» обеспечивает:

- одновременное обслуживание до 4 кабелей связи;

- сигнализацию об израсходовании воздуха в баллоне,

- сигнализацию о повышении давления воздуха, подаваемого в кабель связи,

- сигнализацию о снижении давления в кабеле менее заданной величины,

- визуальный контроль влажности подаваемого в кабель воздуха,

- контроль величины расхода воздуха, подаваемого в каждый кабель,

- контроль величины давления воздуха, подаваемого в кабели.

Для работы установки необходим сжатый сухой воздух, подаваемый из баллона емкостью 40л.

  - Технические характеристики установки УПД-4 «Суховей».

- Величина избыточного давления воздуха на выходе установки при расходах от 0 до 50л\мин может быть отрегулирована в пределах от 0,2 до 0,7 кгс\см².

На предприятии – изготовителе давление воздуха на выходе устанавливается 0,4 кгс\см.

- Влажность воздуха на выходе установки при эксплуатации в нормальных климатических условиях после израсходования 5 стандартных баллонов с начальным давлением 150 кгс\см² –не более 0,3 г\м³.

- Установка сигнализирует путем замыкания контактов о понижении давления воздуха в баллоне до 40+5 кгс\см², второй порог срабатывания устанавливается 20+5 кгс\см².

- Емкость баллона – 40 литров.

- Наибольшее давление сухого воздуха в баллоне – 150 кгс\см².

- Цвет индикаторного силикагеля – ярко-синий, при изменении цвета на бледно-розовый заменить осушительную камеру , а снятую подвергнуть регенерации путем прогрева до 180º С в течение не менее 3 часов.

7.  Установка сигнализирует путем замыкания контактов о

снижении давления на входе в кабель менее 0,3 кгс\см², и о

превышении давления более 0,5 кгс\см².

8. Масса установки – не более 30 кг.

9. Габаритные размеры установки: 590х490х210 мм.

10.Допускается эксплуатация установки при температуре окружающей среды от –40 до +50 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре +35ºС.

1.3.Состав установки.

Установка УПД-4 состоит из блока осушки и автоматики, шланга высокого давления и штуцера баллонного (для подключения баллона к установке), руководства по эксплуатации и паспорта.

1.4.Устройство и работа установки.

В основу работы установки положен принцип осушки сжатого воздуха при прохождении его через силикагель.

Установка выполнена в виде навесного шкафа, состоящего из корпуса и двери, смонтированной на петлях и запирающейся замком. Установка пыле-, газо- и брызгозащищена. Вид установки представлен на рис.1.

Рис.1.

1-баллон, 2- шланг высокого давления, 3 – установка УПД-4 «Суховей»,

4-штуцер баллонный.

3.

Пневматическая схема установки приведена на рис.2.

Рис.2.

1 – осушительная камера, 2 – тройник, 3 – редуктор первой ступени,  4 – манометр электроконтактный 250 кгс\см2, 5 – редуктор второй ступени, 6 – редуктор третьей ступени ПРВ 1983, 7 – электроконтактный манометр 1 кгс\см2, 8 – индикатор влажности, 9 – ротаметры РТ 3А, 10 – проходные штуцера, 11 – разъем ШР.

Пневматическая  схема установки приведена на рис.2.

Воздух из баллона (1, рис.1) с начальным давлением 150 кгс\см² через шланг высокого давления (2,рис.1) поступает в осушительную камеру (1, рис.2), в которой содержание воды снижается до 0,3 г\м³.и далее через тройник 2 ( рис. 2) в редуктор первой ступени редуктора БКО (3). К тройнику 2 подключен электроконтактный манометр ДМ 2005 на 250 кгс\см² (4) для измерения давления воздуха в баллоне и сигнализации о его израсходовании. Воздух из редуктора (3) с давлением около 6 кгс\см² поступает на вход редуктора второй ступени (5), в котором давление снижается до 2-2,5 кгс\см², и далее в высокоточный редуктор третьей ступени ПРВ (6), давление на выходе которого устанавливается изготовителем  0,4 ± 0,002 кгс\см².

Давление воздуха на выходе редуктора (и соответственно на входе в кабель) измеряется с помощью электроконтактного манометра (7) на 1 кгс\см².

Далее воздух через индикатор влажности (10) поступает в ротаметры РТ 3А (9) и далее через проходные штуцера (10), расположенные на верхней стенке установки в кабели связи. Для подключения кабелей связи должна  применяться полихлорвиниловая трубка ПХВ диаметром 10 мм. Слева от проходных штуцеров расположен разъем  ШР (11),к которому подключены контакты манометров (2) и (7).

Осушительная камера (рис.3) предназначена для осушения воздуха, подаваемого из баллона в кабель.

Камера имеет стальной цилиндрический корпус 3, к которому приварены с торцов крышка и днище. Воздух поступает в камеру через фильтр 1, установленный в днище, и, проходя через слой поглотителя водяных паров (силикагеля), осушается.

В крышке установлен фильтр 4, предназначенный для очистки выходящего из камеры воздуха.

Очистка воздуха в фильтрах производится с помощью металлических сеток и стекловолокна.

Осушительная камера  заполняется гранулированным силикагелем КСМ ГОСТ 3956-54 общим весом 0,4 кг.

В верхней части камеры имеется надпись «Верх», которая определяет положение камеры в установке. Ниже этой надписи выбит год изготовления и заводской номер камеры.

Рис.3.

1 - фильтр; 2 – прокладка; 3 – корпус; 4 – прокладка; 5 – фильтр.

В качестве редуктора первой ступени используется стандартный баллонный редуктор марки БКО с двумя манометрами на 250 и 25 кгс\см²

В качестве редуктора второй ступени используется редуктор М004-R10 производства Камоцци Пневматик.(рис.4).

Рис. 4.

В установке имеются :

1 Манометр электроконтактный ДМ 2010 на 250 кгс\см² ,класс точности 4

2. Манометр ДМ 2010 на 1 кгс\см²,класс точности 4

Рис. 6. Манометр электроконтактный ДМ 2010.

1.5. Маркировка .

1.5.1  На каждом блоке осушки должна быть табличка, изготовленная на самоклеющейся пленке типографским способом с указанием:

- наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

- наименования и шифра установки;

- заводского номера.

1.5.2. Транспортная маркировка груза в соответствии с ГОСТ 14192 должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки “Не катить”, “Боится сырости”, которые наносятся на бумагу типографским способом и наклеиваются на торцевых и боковых стенках ящиков.

1.6. Упаковка.

Упаковка должна соответствовать ГОСТ 9.014. Вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-0, вариант внутренней упаковки ВУ-0.

Упаковка установки должна соответствовать требованиям упаковочного чертежа (066136.000УЧ).

6.

Эксплуатационная документация должна быть упакована в пакеты из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1мм, открытые стороны пакетов заварить, швы должны быть герметичными. Качество швов проверить визуально. Подготовленную документацию вложить в упаковку блока осушки.

2. Использование по назначению.

2.1. Эксплуатационные ограничения.

- Запрещено подсоединять к установке баллон,наполненный сжатым воздухом до давления выше 150 кгс/см².

- Запрещено эксплуатировать баллоны с раковинами и вмятинами глубиной более 0,5 мм, а также с неисправными вентилями. Не допускается износ резьбы в горловине баллона и отсутствие паспортных данных на самом баллоне. Баллоны должны своевременно подвергаться техническому освидетельствованию. При погрузке и разгрузке, транспортировании и хранении баллонов не допускать их падения, повреждения и загрязнения. Запрещено допускать удары по корпусу баллона или вентилю. Запрещена переноска баллона одним человеком.

- Запрещено использовать негерметичную установку. Перед монтажом установки необходимо проверить ее герметичность.

- Установка должна быть надежно закреплена к капитальной стене с помощью винтов/болтов/ диаметром не менее 6 мм, вкрученных в монтажные дюбеля через заднюю стенку.

Запрещено использовать незакрепленную установку.

Баллон соединяется с установкой шлангом высокого давления, после затяжки гаек и подачи воздуха соединение проверить на герметичность путем обмыливания.

Запрещено использовать установку с негерметичным соединением.

- Для подачи воздуха в установку вентиль баллона необходимо открывать плавно.

2.2. Подготовка установки к использованию.

Перед включением установки в работу закрыть редуктор высокого давления. Далее снять заглушку с осушительной камеры, подсоединить шланг высокого давления к осушительной камере и баллону высокого давления.

Проверить давление воздуха в баллоне, для этого открыть вентиль баллона.

Манометр высокого давления установки покажет давление воздуха в баллоне. Если оно составляет менее 40 кгс/см², то необходимо заменить баллон другим с более высоким давлением.

Убедиться в отсутствии утечки воздуха по соединениям.

Включение установки в работу производить в следующем порядке:

-плавно открыть вентиль баллона;

-полностью открыть все вентили установки;

При этом манометр высокого давления покажет давление воздуха в баллоне, а манометр выходной магистрали-давление воздуха, подаваемого в кабели.

- редуктором высокого давления установить по манометру на редукторе 0,5 МПа;

- при необходимости редуктором точного давления установить 0,3 кгс/см².

2.3. Использование установки.

2.3.1.После включения в работу установка в дальнейшем работает автоматически.

7.

2.4. Замена осушительной камеры производится:

- после израсходования  пяти баллонов воздуха;

- при визуальном изменении окраски индикатора влажности.

2.5. Замена осушительной камеры производится следующим образом:

- закрыть вентиль баллона;

- закрыть вентили установки;

- отсоединить трубопроводы, подходящие к осушительной камере;

- снять осушительную камеру;

- установить новую осушительную камеру, сняв с ее штуцеров заглушки и обратив внимание на положение надписи “Верх”;

- подсоединить трубопроводы;

- открыть вентиль баллона и проверить герметичность подсоединения трубопроводов к осушительной камере;

- открыть вентили установки.

На снятую камеру навернуть заглушки и направить ее для восстановления на регенерацию.

После проведения работ по техническому обслуживанию, установку при необходимости опломбировать.

О проведенных работах необходимо сделать записи в соответствующих разделах формуляра.

2.6. Выключение установки:

-закрыть вентиль баллона;

-отсоединить от установки баллон и стравить из него воздух;

-очистить баллон от пыли и грязи, надеть защитный колпак на горловину и уложить баллон в тарный ящик;

-отсоединить от установки шланг высокого давления, соединяющий ее с баллоном;

-отсоединить от установки вставку разъема с подводящими проводами;

-отсоединить от входных штуцеров трубопроводы, ведущие к кабелям;

-стравить воздух, находящийся в установке;

-закрыть все вентили установки;

-закрыть входной штуцер заглушкой;

-удалить коррозию металлических частей;

-завернуть установку в подпергамент или бумагу оберточную и уложить в тарный ящик, уплотнив картоном, ветошью или другими мягкими материалами.

3.Техническое обслуживание установки.

3.1. Техническое обслуживание установки производится с целью поддержания ее в рабочем состоянии при эксплуатации.

3.2. Виды и периодичность технического обслуживания.

| Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- |
|  | 1 раз в квартал | 1 раз в год |
| 1. Проверка технического состояния. | - | + |
| 2. Наружный осмотр установки. | + | + |
| 3. Проверка пределов срабатывания манометров. | - | + |
| 4. Замена баллонов со сжатым воздухом. | При израсходовании воздуха |
| 5. Замена осушительной камеры. | При израсходовании 5-ти баллонов воздуха |

8.

3.3. Порядок технического обслуживания установки.

Наружный осмотр установки проводить в следующем порядке:

- удалить с наружных поверхностей установки пыль, грязь, влагу с помощью ветоши. Следы ржавчины на металлических частях удаляются ветошью, смоченной в бензине, после чего протирают эти места сухой ветошью;

- проверить исправность крепления установки и баллона;

- проверить целостность соединительных кабелей;

- проверить плотность соединений трубопроводов и при необходимости, подтянуть гайки.

Проверку пределов срабатывания контактов манометров производить путем установления требуемых величин  давления воздуха с помощью редуктора и фиксации давления ,при котором замыкаются контакты. Давление воздуха измерять с помощью образцового манометра класса точности 0,025, подключаемого параллельно.

4. Хранение установки.

Установки, полученные от изготовителя или законсервированные после эксплуатации, должны храниться в сухом помещении при температуре от 5оС до 30оС и относительной влажностью не более 80%.

5. Транспортирование установки.

Изделие можно транспортировать всеми видами транспорта в своей таре.

При транспортировании установки на машине по булыжным и грунтовым дорогам скорость движения не должна превышать 40км/час.

В процессе транспортирования установку необходимо предохранять от толчков и ударов, а также от воздействия атмосферных осадков.

ПАСПОРТ

Установки поддержания давления

УПД-4 «СУХОВЕЙ»

Технические характеристики установки УПД-4 «Суховей».

- Величина избыточного давления воздуха на выходе установки при расходах от 0 до 50л\мин может быть отрегулирована в пределах от 0,2 до 0,7 кгс\см².

На предприятии – изготовителе давление воздуха на выходе устанавливается 0,4 кгс\см.

- Влажность воздуха на выходе установки при эксплуатации в нормальных климатических условиях после израсходования 5 стандартных баллонов с начальным давлением 150 кгс\см² –не более 0,3 г\м³.

- Установка сигнализирует путем замыкания контактов о понижении давления воздуха в баллоне до 40+5 кгс\см², второй порог срабатывания устанавливается 20+5 кгс\см².

- Емкость баллона – 40 литров.

- Наибольшее давление сухого воздуха в баллоне – 150 кгс\см².

- Цвет индикаторного силикагеля – ярко-синий, при изменении цвета на бледно-розовый заменить осушительную камеру , а снятую подвергнуть регенерации путем прогрева до 180º С в течение не менее 3 часов.

7.  Установка сигнализирует путем замыкания контактов о снижении       давления на входе в кабель менее 0,3 кгс\см², и о превышении давления более 0,5 кгс\см².

8.   Масса установки – не более 40 кг.

9.   Габаритные размеры установки: 590х490х210 мм.

10. Допускается эксплуатация установки при температуре окружающей   среды от –40 до +50 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре +35ºС.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Установка УПД-4 заводской номер _________________ соответствует ТУ 3614-001-44457077-2003 (МКБП 066136.000ТУ). и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления ______________________2008 год.

___________________________________

(ответственный за приемку оборудования)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие –Изготовитель гарантирует соответствие качества установки требованиям ТУ 3614-001-44457077-2003 (МКБП 066136.000ТУ), техническим требованиям к компрессорно-сигнальным установкам для городских телефонных сетей, утвержденным Министерством связи РФ 06.06.95 года при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации согласно «Техническому описанию и руководства по эксплуатации».

Нормативный срок службы установки – 10 лет.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

# Text boxes

МЕТТАКС